## Slide 1
振り返り）在庫適正テーマの課題
仕入先
物流センター
安城第一工場
組付け
T403のモノの流れ（簡易版）
（リーンで安心な生産を実現するために）自動順立装置の導入（T403）
①自動でクレーンがピッキングを行うため、人の手が届かないところまでラックが高層化できる
②人が通る隙間を考慮しなくて済むので、ラックとラックの間の隙間を狭めることができる
→ ピッキング（入庫出庫）の自動化、スペースの圧縮（生革部のKPIで物流原価とスペースの削減がある）
一時仮置場
自動順立装置
①順立装置の在庫数が設計値に対して多かったり少なかったりする（設計値を見直す前のため後回し
→ 想定していない箱が順立装置内に存在する、過多が起こる ➡ 必要な箱が入らない
→ 必要な箱が順立装置内に存在しない、欠品が起こる ➡ 生産停止
②順立装置前の一時仮置場から箱が溢れる（設計値を見直した後も発生しているため優先して着手、★本日
→ スペースの圧迫
AGV
問題

## Slide 2
内容
要因分析
問題把握
実績と設計の差を確認（仮置場でモノが溢れる時間帯の把握）
→ 分かったこと
朝昼に納入があったモノは、仮置き場で溜まりやすい（納入から入庫までのLTが設計よりも長い）
なぜ朝昼に納入があったモノが仮置き場で溜まりやすいのか？
→ 分かったこと
・朝は納入数が多い（仕入先のダイヤが集中）。納入数が多いと、次の便が到着するまでに入庫できないので溜まる
・昼に納入があったものは、昼勤終了時にモノが工場に届く。夜勤開始まで入庫作業ができないため溜まる
提案
反応
順立前の一時仮置場
計画の情報
（労働時間、納入数など）
シミュレーションモデルor
機械学習orルールベース
設計の情報
（LT、ダイヤ、人ロボットの能力など）
時間
ouput
一時仮置場の混雑度
どういう効果を出すのかまでは言ってない
input

## Slide 3
DS部に求めていること（笹岡の理解）：過去の膨大なデータに対して、データサイエンス的な手法を駆使して、潜在的な問題（現状問題として認識していない問題）を発見したい。例えば、実績のLTが設計のLTを超過している原因を調べたい。原因変数の特定まで行かなくても、現状のデータでは、どの変数が影響しているか知りたい。どの変数が影響しているか分かれば、生革部のドメイン知識で結果の解釈ができるor分析の攻め所が分かる。現状、影響する変数が多すぎるため、人の手で整理することが難しい。単純に、納入回数や収容数など少ない変数で異常を切り分けることができない。正常と異常を切り分ける条件をデータサイエンス的な手法で明らかにしてほしい。現実世界の事象は考えなくていい。データで分かるをことを示して欲しい。足りないデータがあれば教えて欲しい。
求めている理由：泥臭い分析（今までDS部がやってきたような分析）は生革部でもできる。DS部には生革部ができない難易度の高いところを担当して欲しい。

## Slide 4
分析開発を、次の２ステップで進めます。
2. 分析開発の進め方
STEP2：AIモデルの開発
STEP1（AIモデル開発のための）データ分析
目的設定
仮説立て
データ分析
目標設定
モデル設計
モデル評価
システム開発
その“要因”に対する改善施策を実施したい
施策を実施するために 必要なAIモデルを開発する
取り組み概要
・モデルや手法の選定
・○○の異常を検知するモデル開発
在庫の異常に関わる “要因”を推定する
取り組み概要
・仮説を設定し検証する
・データを網羅的に分析する
在庫が異常になっている要因を推定したい
「一時仮置場でモノが溢れる」に関わる変数（説明変数）の探索
（要因を絞りこむことで、モデルで何を当てるのか、限られたデータからどうモデルを開発することができるのか検討します）
◇今までの分析を通してのモデルのイメージ（仮）
簡単なインプット（計画の情報など）によって、
問題（一時仮置場の状況/過多リスク）を予測定量化するモデル
※機械学習よりシミュレーションが近いかもしれないです
①主要因を特定できる、影響度の高い要因が分かるケース
例：特定した主要因を直接当てるモデル（特化した方が精度がいい）
②主要因を特定できない、色々な要因が絡んでいるケース
例：問題自体を予測定量化するモデル（今回はこちらが該当）
使うシーンの設定やモデルの定式化