## Slide 1
分析フロー
STEP 0
データ準備
STEP 1
機械学習
STEP 2
SHAP
STEP 3
要因分解

## Slide 2
AI（機械学習モデル）を活用して、膨大なデータから原因と結果の関係性を学習/分析することは可能
ただし実現のためには、”原因”と”結果”を事前に定義する（言語化する）必要がある。
結果（目的変数）：1時間当たりの在庫変動数
原因（説明変数）：時間遅れが存在するため、以下のような形で定義が必要
STEP0：データの準備
11h前〜8h前
現在時刻
在庫がX個増えたor減った
1h前
2h前
段バラシロボット平均稼働率（3h前~現在）
間口別平均充足率（3h前~現在）
組立生産台数合計（3h前~現在）
7h前~4h前
3h前
…
定期便到着フラグ（7h前~4h前）
荷役時間（ 7h前~4h前）
…
納入フラグ（12h前~8h前）
納入量合計（12h前~8h前）
24h前〜12h前
…
発注量合計（24h前~12h前）
●方針
LINKSの発注入庫LTや納入入庫LTを活用して「時間遅れ」を定義する
データだけで定義できないものは現場のドメイン知識をもとに定義する
※品番や仕入先毎に分けて考える？
仕入先
西尾東
安城第一
入庫の遅れや出庫数に影響がありそう
入庫数と関係がありそう

## Slide 3
AI活用イメージ
…
AI
結果（目的変数）
原因（説明変数）
「この原因の組み合わせはこの結果になる！」
の規則性・法則を学習
この結果につながったのは何が原因だったの？
を計算
AI
あの時の結果はあの変数をもとに判断したよ
原因（説明変数）毎に
重要度が計算される
…
重要度
STEP1
STEP2
24h前から12h前の
発注量合計
11h前の納入フラグ
12h前の発注フラグ
3h前から現在の稼働率

## Slide 4
AI活用イメージ
STEP3
No | 原因（説明変数） | 大要因
1 | 24h前~12h前の発注かんばん数 | 発注かんばん
2 | 24h前~12h前の発注かんばん数 | 仕入先
 | 11h前~8h前の納入かんばんの差 | 
3 | 11h前の納入フラグ | 仕入先便
 | 10前の納入フラグ | 
 | 9前の納入フラグ | 
 | 8前の納入フラグ | 
4 | 7h前の到着フラグ&荷役時間 | 西尾東~定期便
 | 6hの到着フラグ&荷役時間 | 
 | 5hの到着フラグ&荷役時間 | 
 | 4hの到着フラグ&荷役時間 | 
5 | 11h前~8h前の納入かんばん | モノ異常（不良廃却、滞留）
 | 3h前~現在の入庫数 | 
6 | 3h前から現在までの間口別平均充足率 | 間口別充足率
7 | 3h前から現在までの段バラシロボット稼働率 | 段バラシロボット稼働率
8 | 3h前から現在までの生産台数 | 組立生産台数
9 | 3h前から現在までの組立稼働率 | 組立稼働率
10 | 3h前から現在までの他品番の出庫数 （通常品と異なるLTのため時間遅れの定義が難しいかもしれない） | 組立使用 選択品比率
重要度
差分計算
重要度
平均計算
重要度
平均計算
重要度
差分計算

## Slide 5
14要因→10要因へ要因の解像度を下げても問題ないでしょうか？
・「仕入先ダイヤ」「定期便ダイヤ」はデータの区別が難しい
・「不良廃却」と「入庫の遅れ」はデータの取り扱いが難しい
アウトプットイメージv1
No | 大要因 | 要因基準 | 考えられる 詳細要因 | 12時 | 13時 | 14 時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18 時 | 19時 | … | 22時 | 23時 | 0時
1 | 発注かんばん | 24h前~12h前の発注かんばん数 | かんばん増減、臨かん、 日量より多い発注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 仕入先 | 24h前~12h前の発注かんばん数と11h前~8h前の納入かんばんの差 | 未納、挽回 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 仕入先便 | 11h前~8h前の納入フラグ | 早着、遅れ、 ダイヤ変更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 西尾東~定期便 | 7h前~4h前の到着フラグ&荷役時間 | 早着、遅れ ダイヤ変更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | モノ異常 | 11h前~8h前の納入かんばんと3h前~現在の入庫数の差 | 不良廃却、 紛失滞留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 間口別充足率 | 3h前から現在までの間口別平均充足率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 段バラシロボット稼働率 | 3h前から現在までの 段バラシロボット稼働率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 組立生産台数 | 3h前から現在までの生産台数 | ライン停止、流動機種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | 組立稼働率 | 3h前から現在までの組立稼働率 （単位時間あたりの入庫数？） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | 組立使用 選択品比率 | 3h前から現在までの他品番の出庫数 （通常品と異なるLTのため時間遅れの定義が難しいかもしれない） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
トラック早着遅れと
ダイヤ変更は区別できない。どちらも到着時刻のズレで現れる。
廃却は1日単位で記録
1h単位ではない
入庫の遅れは要因ではく、結果に近い？
入庫が遅れる原因はなんでしょうか？

## Slide 6
確認事項
No | 質問 | 回答 | めも
1 | 生産機種毎の生産台数をデータとして吸い出すことは可能でしょうか？ |  | 
2 | 過多に繋がる主要因はなんでしょうか？ |  | 
3 | ロボット稼働率の計算方法 |  | 

## Slide 7
①汎用的なAIモデルを開発することが難しい。
品番、仕入先毎に、モノの流れが違う。同じモデルではないかもしれない。
②外挿できない
未知のデータ（学習外の事象）に対しては、推論制度が落ちる。
ダイヤの変更系は難易度高いと思われる。機械学習が最適な方法ではないかもしれない
③データの全自動で取得できない
DXに問い合わせたところ、SQLなどでデータを自動で取得することはできない
手動でデータを落とす作業は発生
参考）懸念点、難しさなど

## Slide 8
懸念点
No | 内容 | 問題 | 
1 | データを全自動で取得することができない |  | 
2 | 正解の原因がわからないので、確からしさを評価できない |  | 
3 |  |  | 

## Slide 10
技術調査 要件整理・定義
機能開発 機能設計 実装 認識機能連携 結合テスト
運用テスト 運用課題対応
再テスト 実証実験 不具合対応 ドキュメント整備 CI/CD整備