## Slide 1
整備室のコントロール室/管制室化
＜整備室＞
＜管制室＞
工務の権限一部移譲？
基盤技術として在庫予測が必要
Chart: 
| 10月25日 8時 | 10月25日 9時 | 10月25日 10時 | 10月25日 11時 | 10月25日 12時 | 10月25日 13時 | 10月25日 14時 | 10月25日 15時 | 10月25日 16時 | 10月25日 17時 | 10月25日 18時 | 10月25日 19時 | 10月25日 20時 | 10月25日 21時 | 10月25日 22時 | 10月25日 23時
品番：●●● | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4
未来
活用１：投入作業者への入庫指示
活用２：○○
活用３：△△
予測値の活用（今までやれなかったこと）
現在
整備室の部品在庫が0の時は在庫リミット計算が必要
※厳密には部品在庫が0＆集荷指示があるとき
残りの工場内在庫（軒先、AGV移動含む）と納入予定箱数、使用予定箱数をもとに組立ラインが止まらないか計算
活用の具体案はまだない
どの粒度で予測が必要か不明
リミット計算の「工場内在庫+納入予定箱数-使用予定箱数」の考え方を「自動ラックの在庫＋納入予定箱数-使用予定箱数」に変えれば、自動ラックの在庫予測が可能
※計算式に入る細かいパラメータは変える必要あるが。
現場の考え方が分かれば数式化できるはず
STEP１
STEP２：在庫予測

## Slide 2
STEP1
STEP２
STEP３
軒先
部品置き場
ラック
AGV
部品シュート
+ 納入予定箱数 – 使用予定箱数
社内の在庫数（目視で確認）
在庫リミット計算
組立ラインが欠品せずに稼働できるか？の計算
・今工場内にいくつ在庫があり、
・1時間当たり何箱使用して
・次回いつ届くのか？を計算
在庫予測（シミュレーション）
ラック内の在庫予測
在庫予測（シミュレーション×AI）
ラック内の在庫予測
※もの革さんの話に合わせてAIの話を載せたがが本当にAIが必要なのかよくわからない
何時間先の在庫予測をしたいのか、
どのような活用をしたいのか、
もの革さんも現場も具体的なイメージはない
軒先
部品置き場
ラック
AGV
部品シュート
+ 入庫予定箱数 – 出庫予定箱数
活用応用
※ベースの計算式や考え方は同じ
活用先
全工場
・整備課、工務
ラックのINOUTがデータ化されている職場
（整備課、工務）
※自動ラックで無くてもいい
軒先
部品置き場
ラック
AGV
部品シュート
+ 入庫予定箱数 – 出庫予定箱数 ± 変動要因
シミュレーションで表現できないなどで
AIが必要
計算式・考え方
今の業務の
自動化
新しい仕事のやり方
新しい仕事のやり方
現場に疎いDS部がここから始めるのは厳しい
現場と目線が合わないし、
現場も何ができるかイメージできない
新しいことを始める前に今の業務を効率化すべきでは？
本当にAI必要なのか？
〇前提、今の状況
もの革さんに構想はなく、DS部が進め方を提案考える必要がある。
共通認識
を深めてから

## Slide 3
在庫PRJ整理
工場 | 実施事項 | 対応状況 | 現状
安城第一工場T403など | データ収集 | 済 | 過多や欠品、集欠などの問題（実害）は無し 理由（仮説含む） ・もの革さんのかんばん適正化活動によりかんばん25%削減済 ・トヨタ自主研の舞台で現場や工務の管理レベルが高い？
 | 可視化 | 済 | 
 | かんばん適正化 | 済 | 
田原工場など他工場 | データ収集 | ー | 過多や欠品の困りごとがある ・上期に田原工場へヒヤリングした際は過多の困りごとがあった ・半田工場sibwでは欠品発生している
 | 可視化 | ー | 
 | かんばん適正化 | ー | 
期待効果
現場の管理レベルを上げる
（今までの現場の仕事を変える）
在庫過多欠品解消の解決策として、在庫分析/予測ツールを検討
T403などの新整備室（自動ラックありの整備室）を舞台に開発開始
T403などでは過多欠品の問題はなく集欠も起こらず、在庫分析/予測ツールの必要性が薄いのでは？
また、T403と同様の運用が他工場でもできれば、過多欠品を解消できるのでは？（笹岡個人の感想）
工場別の状況整理
他工場もT403のノウハウ？を横展すれば解決では？
今までの活動まとめ
もの革の提案
在庫を管理線に収めることの期待効果は不明
厳しいルールで運用するということはそれだけ現場の負担が増えるのでは？
期待効果
・欠品を減らす（約10万円/回）
・過多による工数削減
今の現場の運用
・問題（欠品などの実害）が起こってから対応する
現場としては、現状把握から問題対応へのスピードを上げたい
具体的には、
・問題（実害）の原因を早期に知りたい
・未然に問題を察知したい
現場の運用
・実害ではなく、異常が起こってから対応する
＝在庫推移を管理線（設計値）の中で収める運用をする
どんな期待効果があるか？
トライ開発＆運用してみる
どんな課題があるか？
活用シーン変えたら？byもの革さん
今までの分析アプリは流用できる
（ユーザーの活用シーンが変わっただけなので）
＋
現状、MotionBoardで管理線に対しての異常正常は確認できる
現場に頼めば、MBをもとに異常を調べてくれる？
期待効果ありで
上記活用シーンに切り替えた場合
タスクとして必要なことは、以下２点
①異常に対しての正解の原因を収集すること
②それを使った精度検証
精度が十分にあれば現場の改善につながる
本運用版開発を検討する
DBの更新頻度を上げるなどのそれなりの開発が必要
Notes: 考え方が違う
もの革さん
・やってみてから考える、やりながらブラッシュアップする
↑会議に参加するだけで
DS部
・要件を明確にしてから開発
・もの革さん現場の発言が正しいのか判断できない