## Slide 1
前回の打ち合わせ
１時間あたりの変動で傾向が読めないのであれば、日当たりの変化でもいい
生革部さんの分析結果
a. 日当たりの入庫数＞日当たりの納入数の時、在庫が急増する
b. 日当たりの入庫数＞日量数（計画）の時、在庫が急増する
c. 日当たりの入庫数＜日当たりの納入数の時、在庫が急減する
d. 日当たりの入庫数＜日量数（計画）の時、在庫が急減する
今回実施したこと
①a,b,c,dの現象がどの程度出現するか全品番で集計
②納入回数や収容数ごとに①の結果を分類し、どのような組み合わせの時、
在庫の変動が激しいのかの確認
概要

## Slide 2
定義

## Slide 3
急増パターン（a,b）は収容数が大きく納入回数が少ないものに多い傾向
急減パターン（c,d）は収容数が小さく納入回数が少ないものに多い傾向
→納入回数が少ないとき、急増急減が多い傾向があるかもしれない
結果
 | 納入回数1回 | 納入回数２回 | 納入回数4回 | 納入回数6回 | 納入回数8回 | 納入回数24回
収容数10以下 | a：0% b：0% c：7.5% d：7.5% | a：7.5% b：5% c：7.5% d：6.3% | a：8.3% b：1.7% c：0% d：0% | a：0% b：0% c：5% d：0% | ー | ー
収容数10以上50未満 | a：5.1% b：5.9% c：3.1% d：3.1% | a：7.5% b：0% c：0% d：0% | a：0% b：1.7% c：0% d：0% | -ー | a：0% b：0% c：0% d：0% | a：0% b：0% c：0% d：0%
収容数50以上400未満 | a：5.3% b：25.8% c：0.5% d：0.6% | a：6.7% b：6.6% c：0% d：0% | a：2.5% b：7.5% c：0% d：0% | a：12.5% b：10% c：0.8% d：0.2% | a：10% b：0% c：0% d：0% | ー
収容数500以上 | a：6.6% b：21.4% c：0% d：0% | a：10.4% b：11.3% c：0% d：0% | ー | a：9.1% b：9.8% c：0% d：0% | a：0% b：0% c：0% d：0% | ー
5%以下
10%以下
30%以下

## Slide 4
急増パターン（a,b）は収容数が大きく納入回数が少ないものに多い傾向
急減パターン（c,d）は収容数が小さく納入回数が少ないものに多い傾向
→納入回数が少ない方が、急増急減が多い傾向があるかもしれない
結果
 | 納入回数1回 | 納入回数２回 | 納入回数4回 | 納入回数6回 | 納入回数8回 | 納入回数24回
収容数10以下 | a：0% b：0% c：7.5% d：7.5% | a：7.5% b：5% c：7.5% d：6.3% | a：8.3% b：1.7% c：0% d：0% | a：0% b：0% c：5% d：0% | ー | ー
収容数10以上50未満 | a：5.1% b：5.9% c：3.1% d：3.1% | a：7.5% b：0% c：0% d：0% | a：0% b：1.7% c：0% d：0% | -ー | a：0% b：0% c：0% d：0% | a：0% b：0% c：0% d：0%
収容数50以上400未満 | a：5.3% b：25.8% c：0.5% d：0.6% | a：6.7% b：6.6% c：0% d：0% | a：2.5% b：7.5% c：0% d：0% | a：12.5% b：10% c：0.8% d：0.2% | a：10% b：0% c：0% d：0% | ー
収容数500以上 | a：6.6% b：21.4% c：0% d：0% | a：10.4% b：11.3% c：0% d：0% | ー | a：9.1% b：9.8% c：0% d：0% | a：0% b：0% c：0% d：0% | ー
5%以下
10%以下
30%以下
急増急減パターン
→在庫の変動が激しい
急増パターン
→在庫が過多気味？
正常？
→在庫の変動が安定している

## Slide 5
相談