## Slide 1
24年度下期スケジュール
 | 主担当 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
企画 | もの革 |  |  |  | 
検証 | 整備課 |  |  |  | 
開発 | DS部 |  |  |  | 
3月までに効果検証まで進める
4月以降の活動については、3月までの結果を踏まえて判断していく
打ち合わせ12/6
打ち合わせ12/19
（全体検討#1）
済
現場検証
検証内容整理
検証完了
要因調査
精度検証＆改良
集欠ではなく、設計値MIN割れMAX越えをターゲットにする方向で整理する（〆：？）
ユースケース整理
お試し#1
予測関係開発（ユースケース次第）
設計値基準で要因調査可能か？ほかに要因がないか？
試しに鈴木職長がやってみる
進め方提案＆お試しでデータ取得依頼済み
鈴木職長が海外異動のため
別の方が担当する予定
データ確認など
条件フィードバック
12/9～
スケジュール
実績
現在

## Slide 2
Chart: 品番○○の在庫推移
| 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時
設計（参考） | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13
実績 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | 16 | 16 | 15
やりたいこと絵
在庫の上限超え or 下限割れ（実績が設計値と乖離がある）の原因分析を行うツール
上限
下限
Q. なぜ下限割った？
A. 部品置き場で滞留していた
分析AI
人間
○○AI
開発する
（集欠しないように）入庫する

## Slide 3
提案＆相談
 | 本来やりたいこと | 25年3月末時点で目指す状態（案）
要因分析 | Who：職長、班長、ライン外の方が Where：第一工場（T403、T157の自動化整備室）で When：下限割れor上限越えの任意の品番に What：要因分析を How：社用PC内の在庫管理アプリを使って Do：実行できている状態 | 左の状態を適用範囲を限定して実現 ・全品番ではなく、ある特定品番のみ ・要因を4要因にする 4要因 ・発注かんばん（入ってくる量が多いか少ないか） ・滞留（入るタイミングが早い遅い） ・日量、内示計画（出ていく量が多い、少ない） ・ラック充足率（入れることができるか） 特定品番 ・発注検収LTが2日以上ある品番
リミット 計算 | Who：職長、班長、ライン外の方が Where：第一工場（T403、T157の自動化整備室）で When：集欠が起こった任意の品番で What：リミット計算を How：社用PC内の在庫管理アプリを使って Do：実行できている状態 | 左の状態を適用範囲を限定して実現 ・全品番ではなく、ある特定品番のみ 特定品番 ・発注検収LTが2日以上ある品番
問題
・データの更新頻度の問題でリアルタイムに分析できない
・滞留以外の精度検証ができていない
問題
・データの更新頻度の問題でリアルタイムに分析できない
リアルタイムで実行できるように、適用範囲を限定する

## Slide 4
環境切り替え時の注意
コード名 | Private⇒public（Aisin）
run_main.py | 
main_v3.py | 変更中 ・ステップ0追加
analysis_v3.py | 変更中 ・色々 public移行時 ・日付変更忘れずに（年月はMM表記で5月なら05で）
forecast_v3.py | 
functions_v3.py | 変更中 ・要因の可視化のところ色々
read_v3.py | 変更中 ・メッセージ表示 ・マスター品番仕入先.csv作成方法変更（拠点所番地も追加した） public移行時 ・import内容を変更する（コメントオフに） ・DBフラグをオンに

## Slide 5
・絵で描くと書き直しが起こる、毎回絵を描いている、何度も流用できない
・全体像整理できていない、進め方を改善したい
進め方

## Slide 6
・品番G117362010_Y
・2024/7/16
・普段0時に入庫があるのに、8時に入庫されて設計値MINを下回る。8時間滞留
・これを表現したい
temp

## Slide 7
・滞留は変動が0のため、SHAPで表現できない
・どの時間帯の在庫変動を分析するか、変わるはず

## Slide 8
12/9 | 1 | 発注がないときは、 発注かんばんと日量の差も0にしよう：済
12/9 | 2 | 変動に対してSHAP見てる方変動0のときうまく分析できない・過去の変動が必要 Or 変動がある時間まで遡る
12/9 | 3 | 正解は滞留。だけど在庫増に出現 生産台数が多いと言ってるけど、多くない
12/10 | 1 | 滞留かんばんが多いのに、基準と同じ数
12/10 | 2 | 基準が0 滞留かんばん0
12/10 | 3 | 発注がない＞発注が少ない＞滞留
12/11 | 1 | 
12/11 | 2 | 
12/11 | 3 | 
 |  | 常に過多は分析できない 間口は0or1にする：済

## Slide 9
＜背景＞
・集欠ではなく、設計値MIN割れ/MAX越えをターゲットに要因分析できるか？
・今の要因で十分なのか？
・どのくらい量できるか？※MIN割れ、MAX越えは常に複数品番で発生している
＜お試し#1＞
鈴木職長が試しにやってみる
・期間：12/9～12/13
・タイミング：昼勤〇時、夜勤〇時
・項目
・設計値MIN割れ３品番
・設計値MAX越え３品番
＜
要因調査

## Slide 10
正解データが集まらず精度検証できない件について
設計値MIN割れorMAX越え
Chart: 品番：XXXXX
| 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時
系列 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7
Chart: 品番：XXXXX
| 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時
系列 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7
設計値MIN割れ、MAX超え時
集荷欠品時
（出庫指示があるの在庫0で出庫できないとき）
設計値MIN割れ、MAX超え時

## Slide 11
1時間ごとの在庫変動要因を分析
Chart: 品番：XXXXX
| 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時
系列 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7
設計値MIN割れ、MAX超え時
＜理想＞
1時間ごとに要因を記録

## Slide 12
精度検証の結果
ー エクセル
要因記録#1について

## Slide 13
質問メモ
# | 質問memo | 回答
1 | 在庫を管理線で管理したい理由は？ | 
2 | 現場で管理線は活用している？ | 
3 | 管理線で管理することで何ができる？ | 
4 | 管理線はアイシン独自の考え方？他社も利用している考え方？ | 

## Slide 14
期待効果
工場 | 工程 | 実施内容 | ステータス | 状況
安城第一工場 | T403 | ①データ収集 | 済 | 欠品や過多無し
 |  | ②可視化 | 済 | 
 |  | ➂かんばん適正化 | 済 | 
 | T157 | ①データ収集 | 済 | 
 |  | ②可視化 | 済 | 
 |  | ➂かんばん適正化 | 済 | 
安城第二工場 | T447 | ①データ収集 |  | 
 |  | ②可視化 |  | 
 |  | ➂かんばん適正化 |  | 
田原工場 | T320 | ①データ収集 |  | 過多による困りごとが存在
 |  | ②可視化 |  | 
 |  | ➂かんばん適正化 |  | 
その他工場 |  | ①データ収集 |  | 
 |  | ②可視化 |  | 
 |  | ➂かんばん適正化 |  | 
T403とT157は他の工場とステータスが異なる

## Slide 15
要因1 | 要因2 | 要因3 | 要因4
縦方向の変化 （値の変化） | 発注かんばん | 過去の回収かんばん数 | 生産計画
横方法の変化 （時間的な位置の変化） | 滞留 | 仕入先便の到着ズレ | 
 | 滞留からの入庫 |  | 

## Slide 16
上：ダミーデータ作成方法、下：3月までのスケジュール
# | アプローチ | 難易度 | Q | C | D
1 | 0からデータを作成 （完全合成データ） | 難 | 〇 | △：外部ソフトを利用する場合は、お金がかかる | ×：かんばん方式を踏まえたシミュレーションモデルの作成に時間がかかる
2 | 実際のデータを一部書き換えるやり方でデータを作成 （部分合成データ） | 易？ | △：一部置き換えが難しい事象（要因）がある？ 例えば、先週の日量を1.1倍に書き換えた場合、今の在庫がどのように置き換えるべきかよくわからない？ | 〇 | 〇
 |  |  | 1月 | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  | 
# | 実施事項 | 担当 | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
1 | 下限割れ/上限越えケースの洗い出し | もの革 DS部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 検証データの作成 | DS部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 精度検証/改良 | DS部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
案２採用予定
起こりうる異常ケースを整理する
例：仕入先便が2時間遅れる、先週の日量が普段の1.1倍など（”時間”や”大きさ”を数値で整理する）
スケジュール（案）
採用アプローチ
3月は効果検証に
時間を使う？
滞留以外の要因も精度検証ができている

## Slide 17
＜在庫増＞
1. 過去に発注があり、納入のフレや遅延、滞留もなく予定通り入庫された（正常）
2. 必要な生産（日量）に対して発注かんばんが多い（標準や基準からの乖離）
3. 計画生産台数が少ない（標準や基準からの乖離）
4. 稼働率が低い（標準や基準からの乖離）
5. 滞留していたかんばんが予定外に入庫された（標準や基準からの乖離）
6. 過去に発注があったが、挽回納入が生じ予定より多く入庫された
7. 過去に発注があったが、仕入先便の早着が生じ予定より早く入庫された
＜在庫減＞
過去に発注がなく、入庫予定もない（正常）
必要な生産（日量）に対して発注かんばんが少ない（標準や基準からの乖離）
計画生産台数が多い（標準や基準からの乖離）
稼働率が高い（標準や基準からの乖離）
過去に納入があったが、西尾東や部品置き場で滞留しており、入庫数が少ない
過去に発注があったが、未納が生じ予定より少なく入庫された
過去に発注ががあったが、仕入先便の早着が生じ予定より早く入庫された
間口の充足率が一杯で入庫できない
要因

## Slide 18
在庫減に関係する要因
# | 要因（これを調べる） | データの表現（特徴量） | アクション
１ | 過去に発注がなかった | 発注かんばん数 > 0 ⇒ I else 0 | 
2 | 生産に対して発注かんばんが少ない | 発注かんばん数 < 便Ave（日量） | ＜現状確認＞ ・滞留かんばんがないか確認 ・組立の振り出しがおかしくないか確認する ＜適正化アクション＞ ・仕入先に追加発注
3 | 計画生産台数が多い | 計画生産台数 < 基準計画生産台数（中央値など） | ＜現状確認＞ ・計画変更の確認 ・内示漏れの確認 ・Activeに記録されている使用個数に間違いがないか確認する ＜適正化アクション＞ ・Active情報変更
4 | 稼働率が高い | 稼働率 > 基準稼働率（中央値など） | ＜現状確認＞ ・顧客フレ10%超えてないか確認する ＜適正化アクション＞ ・超えている場合、追加残業を打診して入庫作業をする
5 | 西尾東or部品置き場で滞留している | 入庫かんばん数 < 入庫予定かんばん数 | ＜現状確認＞ ・部品置き場にモノがあるか確認する ＜適正化アクション＞ ・モノがある場合、入庫作業を手伝う ・モノがない場合、西尾東BCに確認する
6 | 未納 | 検収かんばん数 < 発注かんばん数 | ＜現状確認＞ ・仕入先のだんまり未納を確認する ・在庫リミットの計算 ・仕入先の到着遅れを確認する
7 | 仕入先便の到着遅れ | 便ダイヤに対して検収タイムスタンプが2時間以上遅れているか | ＜現状確認＞ ・事前に仕入れ先から遅れますFAXがなかった確認する
8 | 定期便の出発遅れ | 便ダイヤに対しての遅れ時間 | （天変地異でも起こらない限り発生しない）
9 | 自動ラックのキャパが一杯で入庫できない | 充足率が1なら、キャパオーバーで1、そうでないなら0 | ＜現状確認＞ ・日量を大幅に超えているものがないか確認する（品番のバランスがおかしくないか確認する） ・基準在庫の確認 ・モノあり欠品の確認
20240828定例で議論
Notes: ・集荷欠品→設計値MINを下回るで要因も変わるか？
・各要因10件以上欲しい（トラック遅れなどはめったに発生しないと思うが）

## Slide 19
・要因
・データで表現できるか
・アクションに紐づくか？
在庫増に関係する要因

## Slide 20
【トライ版】在庫リミット計算
# | 内容
機能 | 工場内在庫と納入実績をもとに、在庫リミットを自動算出する ○○時間先まで計算する？
期待効果 | 集荷欠品時の異常処置工数12分削減
使用条件 | 実行できる時間：実行日の1日前以前

## Slide 21
【トライ版】在庫予測
# | 内容
機能 | 
期待効果 | 
使用条件 | 実行できる時間：実行日の1日前以前

## Slide 22
プログラムで登場する変数の説明
# | 変数名 | 内容 | memo
 | 納入予定かんばん数（t） | LINKSの仕入先便と便ダイヤの情報をもとに納入予定かんばん数を計算したもの | 
 | 在庫数（箱）_中央値ズレ | 各時点の在庫数（箱）から同じ時刻（例: 0時、1時）の中央値を引いた値 | 
 | 納入予定かんばん数_時間遅れ（t） |  | 
 | 納入かんばん数_時間遅れ（t） | 時間遅れを考慮した納入かんばん数 | 
 | 入庫予定かんばん数（t） | 納入かんばん数_時間遅れ（t）をコピーしたもの | 
 | 入庫予定かんばん数（t）_補正済 | “入庫予定かんばん（t）”の時刻を補正したもの ※時間遅れの考慮だけだと正確な調整ができないため、稼働時間の前後1時間に入庫があるときは、その時間を入庫予定とする | 生の”入庫予定かんばん数（t）”より、”在庫数（箱）_中央値ズレ”との相関が少し高いので、計算する価値がある。生だと、相関0みたい
 | 西尾東物流センターor部品置き場での滞留かんばん数（t） | “入庫予定かんばん数（t）_補正済” –”入庫かんばん数（t） “ ※マイナスになるときは0にする | 
 | 工場到着後の入庫作業などではない予定外の入庫かんばん数（t） | “入庫かんばん数（t）”-”入庫予定かんばん数（t）_補正済” ※マイナスになるときは0にする | 
 | 西尾東物流センターor部品置き場での滞留かんばん数（t）_時間変化考慮 | 滞留の時間変化や入庫による滞留かんばん数の減少を計算したもの | 

## Slide 23
目的変数と説明変数
# |  | 変数名 | 意味するもの | memo
 | 目的変数 | 在庫数（箱）_中央値ズレ | 各時点の在庫数（箱）が同じ時刻（例: 0時、1時）の標準的な在庫数（箱）からどの程度乖離しているか？を表す | 
 | 説明変数、 短期要因 | 入庫予定かんばん数_補正済 | ある便のかんばん数が多かった、少なかった | 
 |  | 納入フレ数 | 入庫予定のかんばん数の納入フレ数 | 
 |  | 間口の充足率 | 間口が満杯で入庫できない | 
 |  | 仕入先便 |  | 
 |  | 西尾東物流センターor部品置き場での滞留かんばん数（t）_時間変化考慮 |  | 
 |  | 工場到着後の入庫作業などではない予定外の入庫かんばん数（t） |  | 
 | 長期要因 | 計画生産台数 |  | 
 |  | 計画 |  | 
何が上限越え、下限割れに寄与している？
Notes: 早着による

## Slide 24
○○_時間遅れの考え方、計算方法
 | 納入かんばん数 | 稼働フラグ | 納入かんばん数_時間遅れ
15時 |  | 1 | 
16時 | 12 | 1 | 
17時 |  | 1 | 
18時 |  | 0 | 
19時 |  | 0 | 
20時 |  | 0 | 
21時 |  | 0 | 
22時 |  | 1 | 
23時 |  | 1 | 
0時 |  | 1 | 
1時 |  | 1 | 12
2時 |  | 0 | 
3時 |  | 1 | 
4時 |  | 1 | 
稼働フラグが1の数だけ
進める（5の場合）

## Slide 25
 | 在庫増減数 | 入庫かんばん数 | 入庫予定かんばん数 | 稼働フラグ | 入庫予定かんばん数_補正
15時 |  |  |  | 1 | 
16時 |  |  |  | 1 | 
17時 |  |  | 15 | 1 | 15
18時 |  |  |  | 0 | 
19時 |  |  |  | 0 | 
20時 |  |  |  | 0 | 
21時 |  |  |  | 0 | 
22時 | +12 | 12 |  | 1 | 15
23時 |  |  |  | 1 | 
0時 |  |  | 30 | 1 | 
1時 |  |  |  | 0 | 
2時 | 20 |  |  | 0 | 30 ⇒ 30
3時 | 10 |  |  | 1 | 30 ⇒ 0
4時 |  |  |  | 1 | 
入庫予定かんばん数_補正済の考え方、計算方法
❶入庫予定かんばん数が
0でない行を見つける
❸入庫かんばん数が0でない行が見つかればそこの行に入庫予定かんばん数の値を入れる
在庫増減と相関生まれる
❸入庫かんばん数が0でない行が見つなければ、同じ行に入庫予定かんばん数の値を入れる
単に時間遅れを考慮した入庫予定かんばん数（検収かんばん数時間遅れ）は在庫増減と相関ない。1,2時間はズレが出るため
❷稼働時間前後1時間で入庫かんばん数を確認する

## Slide 26
西尾東or部品置き場での滞留かんばん数（t）
変更前
変更後
t（時間）
10箱
LINKSの検収かんばん数
17時
10箱
22時
入庫予定かんばん数
特に遅れが無ければ5時間で入庫可能
※非稼働時間は無視して5時間後に入庫があるはず
この便の場合は、22時ぐらいに入庫があるはず・・
入庫ない。。
5箱
3時
入庫かんばん数
10箱、部品置き場で滞留している！！
5個入庫したが、まだ5箱、部品置き場で滞留している！
1
2
3
4
検収実績は、半直遅れで行われるなど実績との乖離がある
上記計算を適用すると、誤った入庫予定かんばん数を計算してしまう
LINKSの”納入便”情報と仕入先ダイヤの納入時間を組み合わせて、納入予定時間を計算
納入予定時間から入庫予定時間を計算するように変更

## Slide 27
在庫数は〇時時点の在庫数
入庫数、出庫数、〇時台の値を示す
➡ そのため、下のようなデータになる
【参考】データの記録方法について
日時 | 入庫数 | 出庫数 | 在庫数 | 滞留数
16時 |  |  | 10 | 
17時 |  |  | 10 | 
18時 | 10 | 1 | 10 | 2
19時 |  |  | 17 | 

## Slide 28
発注がある/発注がない
生産に対して発注が多い/生産に対して発注が少ない
発注がない

## Slide 29
発注かんばん数
納入フレ数
仕入先便到着時間
定期便積載かんばん数
定期便到着時間
入庫数
部品置き場の滞留数
出庫数
計画組立生産台数
稼働率
間口の充足率
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
解析窓
間口の充足率が高いと、入庫が後回しにされる
在庫増減数
〇分析テーマ
ある時間の在庫増減数を原因を調べたい
★「在庫」ではなく、「在庫増減数」に注目しているのがポイント
在庫は過去の値の累積で決まる。
増減数を見ることで過去を切り離して分析することができる
8/11の10時-15時の間に在庫10個減少したのはなぜ？
★どのくらいの時間幅を対象にすべきか
品番毎に違う
now
best_range_order
window

## Slide 30
・LINKSは発注取り消しがある
・納入便が整数ではなく、小数。
LINKS

## Slide 31
・GW、夏季休暇の計画台数が入力されている？
・月単位で大きく変わる
IT生産管理版

## Slide 32
STEP1：下限割れ時の入庫指示（投入作業者などへの情報提供）
品番****
品番****
Min
Max
〇月〇日 〇時
品番****
AIなどを用いて、下限割れの中で、”部品置き場での滞留”が原因のものを特定
（現状、AIの精度は94%）
投入作業者などが情報確認し、優先的に投入することで欠品防止を図る
上記以外にも、アクションに繋がる要因を広げていきたい
Active
LINKS
自動ラックQR
他
アラートが出ても何をすればいいか分からない
調査工数が大きいて
# | 内容 | 状況
1 | 分析アルゴリズムの開発 | 済
2 | ユーザーに知らせる機能の開発 | 
3 | データベース整備 | 
5箱
35箱
6箱
ユーザーが分析アプリ
を操作して結果を確認する
通知機能で結果を確認する

## Slide 33
v2