## Slide 1
集欠の要因20240828
# | 要因（AIが攻め所を明らかにする） | 整備課メンバーのアクション（人が詳細を調べる）
1 | 必要な生産に対して発注かんばん数が少ない | ・仕入れ先に追加発注 ・滞留かんばんがないか確認する ・組立の振り出しがおかしくないか確認する
2 | 計画組立生産台数が多い | ・計画変更の確認 ・内示漏れの確認 ・Activeに登録されている使用箱数に間違いがないか確認する
3 | 組立生産稼働率が高い | ・顧客フレ10%超えてないか確認 →超えている場合、残業変更を言える
4 | 間口の充足率が高い | ・日量を大幅に超えているものが格納されていないか確認する（品番のバランスがおかしくないか確認する） ・基準在庫の確認 ・モノあり欠品（部品置き場の滞留品）の確認
5 | 西尾東BCか部品置き場で滞留している | ・部品置き場にモノがあるか確認する →モノがある場合、入庫作業を手伝う →モノがない場合、西尾東BCに確認する
6 | 仕入先の未納 | ・仕入先のだんまり未納を確認する（最近はないよ） ・在庫リミットの計算 ・仕入先の到着遅れを確認する
7 | 仕入先便の到着遅れ | ・事前に仕入先から遅れますFAXがあったか確認する
要件的な機能
・瞬時に分析できること
（現場に行く方が早いだとツールを利用する意味がない）
異常の見分け方
・日量に対して出庫数が多い
・回収かんばんの時間に穴がある。発注が開いたところで欠品が出る
・入庫予定時間に入庫してない
メモ
・すべてAIは難しい。AIで少しでも分析工数を削減できたらうれしい
AI分析ツールで7要因の何が怪しいか判断する、ヒントを提供する
→人が詳細を調べる

## Slide 2
集欠発生時の対応フロー
集欠発生
部品置き場を確認する
部品置き場に
モノがある
部品置き場から入庫する
在庫リミット計算
在庫が足りる
組立までモノを届ける
部品置き場に
モノがない
待つ
西尾東にモノを取りに行く
在庫が足りない
異常処置対応（集欠状態を解消する）
分析
アクション（問題解決）
生産を止めないために、モノを確保する
AIツール
初期分析
人間
詳細分析
要因１
要因２
要因３
要因４
要因５
要因６
要因7
詳細分析＆アクション
詳細分析＆アクション
詳細分析＆アクション
詳細分析＆アクション
詳細分析＆アクション
詳細分析＆アクション
詳細分析＆アクション